## Slide 1
ХИТ-ПАРАД САМЫХ РАСПРОСТАРЕННЫХ ПРОМАХОВ В РЕМОНТЕ
POLINA CHAPLANOVA DESIGN
Студия ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
polinachaplanova.com
polinachaplanova@bk.ru
+7(903)792-34-98
@polinachaplanovadesign

## Slide 2
-​ ​Владелица дизайнерской​ студии "POLINA CHAPLANOVA DESIGN“
- Боле 15 лет​ создаю​ жилые и общественные интерьеры на территории России, Испании, Великобритании, Франции и на Ближнем Востоке.
- 12 лет опыта работы и реализации в сегменте ПРЕМИУМ класса.
-​ Создала​ и реализовала проект салона красоты, который победил в номинации «Лучший салон красоты РФ класса LUX».
-​ Член Союза Дизайнеров и Архитекторов.
- Вхожу в золотую сотню самых развивающихся дизайнеров России.
- Спикер образовательных программ.
​ Считаю, что ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА дизайнера​ сделать так, что бы человек был счастлив у себя дома. Испытывал те эмоции, которые он хочет испытывать. А так же считаю важным делать проект ​ максимально похожим ​ на идею и что бы это реально было реализовать.
ПОЛИНА ЧАПЛАНОВА
дизайнер интерьера
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign

## Slide 3
ХИТ-ПАРАДЕ САМЫХ РАСПРОСТАРЕННЫХ ПРОМАХОВ
В РЕМОНТЕ
О ЧЕМ ПОГОВОРИМ:
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign

## Slide 4
ПРОМАХИ:
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Сделали НЕудачную планировку
Не сделали звукоизоляцию
Выбрали плохих строителей
Не продумали освещение
Наделали лишних отверстий
Наделали меньше розеток
Не продумали места хранения
Не правильно выбрали отделочные материалы
Не сделали теплый пол

## Slide 5
1.
Не открываются створки шкафа (дверь) из-за светильника!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание дверей шкафа.

## Slide 6
1.а
Не открываются окна на балконе из-за светильников!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание окон.

## Slide 7
1.б
При открывание дверь «бьет» бра!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, что располагается за дверью.
Ставить ограничитель, цепочку.

## Slide 8
2.
Из-за опуска потолка не открывается окно!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание окон.

## Slide 9
3.
Маленькая ниша для штор, не учли радиатор и вынос подоконника!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: делаем грамотно размеры, высчитываем глубину ниши для штор.

## Slide 10
4.
Забыли про выключатель и розетки у кровати!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.

## Slide 11
5.
Забыли розетку для холодильника, духовки
вытяжки, на фартук и т.д.!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.
Если необходимо расположить спец.
розетки в РП, то:
Варочная панель- 100мм от УЧП;
Холодильник встроенный - 100мм от УЧП в соседний модуль;
Холодильник отдельностоящий - 100мм от УЧП в том же месте, лучше к краю, а не по центру;
П/М машина - в соседнем модуле на любой высоте до столешницы;
Духовка- если встроена в пенал - снизу на высоте 100мм от УЧП, если шнур короткий 1000мм от УЧП в соседний модуль;
Вытяжка – сбоку от вентканала;

## Slide 12
6.
Не оставили место для наличника при возведении проема!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polina_chaplanova_design
Что делать: оставлять место для наличника по возможности.

## Slide 13
7.
Толщина плинтуса больше чем наличника!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: предусмотреть «сапожок» у наличника, подрезать под 45.

## Slide 14
8.
Не учли открывание дверей и ящиков!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: продумывать открывание заранее, чертить

## Slide 15
9.
При проекте электрики не учли производителя!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: выбирать производителя и коллекцию заранее.

## Slide 16
10.
Неправильно выбрали смеситель для раковины!
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
Что делать: взять рулетку в руки

## Slide 17
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
ПОДАРОК
ЧЕК-ЛИСТ

## Slide 18
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПОДАРОК

## Slide 19
polinachaplanova.com polinachaplanova@bk.ru +7(903)792-34-98 @polinachaplanovadesign
РОЗЫГРЫШ ПОД ПОСТОМ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА
В ПОДАРОК

## Slide 20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Для связи:
polinachaplanova.com
polinachaplanova@bk.ru
+7(903)792-34-98
@polinachaplanovadesign
ПОЛИНА ЧАПЛАНОВА
дизайнер интерьера